Контрольная работа Задача 1

По заданным в табл. 1 номинальным диаметрам и посадкам (для каждого варианта) необходимо решить все три примера.

- Начертить эскизы деталей сопряжения и показать размеры сопряжения и
деталей     с     предельными     отклонениями     по     ГОСТ     253446-81
(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

- Начертить схемы расположения полей допусков сопрягаемых деталей по
заданному варианту.

На схеме расположения полей допусков показать номинальный диаметр сопрягаемых деталей, условное обозначение полей допусков по заданному варианту, предельные отклонения (в мкм), показать предельные и средний зазоры (Smax, Smin, S) - для посадок с зазором, натяги (Nmax, Nmin, N) - для посадок с натягом, наибольший натяг и зазор (Nmaxj Smax) - для переходных посадок.

3.	Рассчитать предельные размеры сопрягаемых деталей, допуски деталей,
предельные  и  средние значения  посадок,  допуски  посадок,  указать
систему посадок.

Таблица 1 - Номинальные размеры сопрягаемых деталей и обозначения посадок

| Пример ы | Последняя цифра номера зачетной книжки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1. | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | K7/m 6 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | H7/g 6 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | N7/h 7 |  |

Пример решения задачи Ǿ 45 H7/f7    (посадка с зазором в системе отверстия).

Решение:

- Эскиз деталей сопряжения (рис. 1). На чертежах и эскизах отклонения
проставляются в мм.

- Схема расположения полей допусков (рис. 2), отклонения проставляются
вмкм.

- Предельные размеры отверстия Ǿ 45 Н7, (ES = +25 мкм,   EI=0).

Дmax = Д+ES;   Д min   = Д + EI

Дmax = 45 + 0,025 = 45,025;   Д min = 45 + 0 = 45.

Допуск отверстия:

ТД = Дmax - Дmin,    ИЛИ  ТД = ES - EI.

ТД = 45,025 - 45 = 0,025   или ТД = 0,025 - 0 = 0,025

Предельные размеры вала Ǿ 45 f7, (es = -25 мкм, ei = -50 мкм).

dmax = Д + es; dmin = Д + ei;

dmax = 45 + (0,025) = 44,975;   dmin = 45 + (-0,050) = 44,950.

Допуск вала:

Td = dmax - dmin, или Td = es - ei.

Td = 44,975 - 44,950 = 0,025   или Td = - 0,025 - (- 0,050) = 0,025

Предельные и средний размер посадки (с зазором S).

Smax =  Дmax - dmin;    Smin = Д min - dmax

Smax = 45,025 - 44,950 = 0,075;   Smin = 45,000 - 44,975 = 0.025.

Средний зазор - S =(Smax+ Smin)/2.

S = (0,075 + 0,025)/2 = 0,050.

Допуск посадки:

TS = Smax - Smin,  или TS = ТД + Td.

TS = 0,075 - 0,025 = 0,050   или TS = 0,025 + 0,025 = 0,050.

По   аналогичной   методике   рассчитываются   посадки   с   натягом   и переходные посадки по вариантам из табл 1.

Рисунок 1 - Эскиз деталей сопряжения

Рисунок 2 - Схема расположения полей допусков

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Гладкие цилиндрические соединения Таблица А. 1 - Величины допусков по ГОСТ 253446-81

В микрометрах

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ДоЗ | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 |
| Св.З до 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 |
| >6>10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 |
| >10>18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | ПО | 180 | 270 | 430 | 700 |
| >18>30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 |
| >30>50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 |
| > 50 > 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 |
| >80> 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 |
| >120>250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 |
| >250>315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 |
| >315>400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 |
| > 400 > 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 |

12

Таблица А. 2 - Значения основных отклонений валов и отверстий

для номинальных размеров, мкм (по ГОСТ 25346-82)

| Интервалы размеров, мм | Верхнее отклонение вала - es всех квалитетов | Нижнее откл. + ei |
| --- | --- | --- |
|  | а | b | с | d | е | f | g | h | js | k | m | n | P |
|  | Все квалитеты | 4 …7 | ДО 3 св. 7 | Все |
| До3 | 270 | 140 | 60 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | Предельные отклонения +- 0,5 IT | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Св. 3 до 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| >6>10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| >10>14 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| >14>18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >18>24 | 300 | 160 | ПО | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 |  | 2 | 0 | 8 | 15 | 22 |
| > 24 > 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >30>40 | 310 | 170 | 120 | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 |
| >40>50 | 320 | 180 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 50 > 65 | 340 | 190 | 140 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |  | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 |
| > 65 > 80 | 360 | 200 j | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >80> 100 | 380 | 220 | 170 | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 |  | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 |
| >100>120 | 410 | 240 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 120>140 | 460 | 260 | 200 | 145 | 85 | 43 | 14 | 0 |  | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 |
| > 140>160 | 520 | 280 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >160>180 | 580 | 310 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >180>20.0 | 660 | 340 | 240 | 170 | 100 | 50 | 15 | 0 |  | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 |
| > 200 > 225 | 740 | 380 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 225 > 250 | 820 | 420 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 250 > 280 | 920 | 480 | 300 | 190 | ПО | 56 | 17 | 0 |  | 4 | 0 | 20 | 34 | 56 |
| >280>315 | 1050 | 540 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >315>355 | 1200 | 600 | 360 | 210 | 125 | 62 | 18 | 0 |  | 4 | 0 | 21 | 37 | 62 |
| >355>400 | 1350 | 680 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 400 > 450 | 1500 | 760 | 440 | 230 | 135 | 68 | 20 | 0 |  | 5 | 0 | 23 | 40 | 68 |
| > 450 > 500 | 1650 | 840 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстия | Все квалитеты |  |  |
|  | А | В | С | D | Е | F | G | H | Js | K-N | P |
|  | Нижнее отклонение отверстия +EI | Верхнее откл.- ES |
| Примечания: 1. Основные отклонения отверстий от Р до ZC для соединений до 7-ого 2. Отклонения а, Ь, А, В во всех квалитетах не предусмотрены для 3. Отклонения cd, ef и fg, j и J, имеющие ограниченное применение 4. Симметричные отклонения ±1Т/2 для js(Js) квалитетов от 7 до 11 четного |

Окончание таблицы А.2

| Интервалы размеров, мм | Нижнее отклонение вала + ei для всех квалитетов | Δ для квалитетов |
| --- | --- | --- |
|  | г | s | t | u | V | X | У | z | za | zb | zc |  |
|  | квалитеты | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 3 | 10 | 14 | - | 18 | - | 20 | - | 26 | 32 | 40 | 60 | 0 |
| Св. 3 до 6 | 15 | 19 | - | 23 | - | 28 | - | 35 | 42 | 50 | 80 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| > 6>10 | 19 | 23 | - | 28 | - | 34 | - | 42 | 52 | 67 | 97 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| >10>14 | 23 | 28 | - | 33 | - | 40 | - | 50 | 64 | 90 | 130 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| >14>18 |  |  |  |  | 39 | 45 | - | 60 | 77 | 108 | 150 |  |  |  |  |
| >18>24 | 28 | 35 | - | 41 | 47 | 54 | 63 | 73 | 98 | 136 | 188 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| > 24 >30 |  |  | 41 | 48 | 55 | 64 | 75 | 88 | 118 | 160 | 218 |  |  |  | 2 |
| > 30 >40 | 34 | 43 | 48 | 60 | 68 | 80 | 94 | 112 | 148 | 200 | 274 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| > 40 >50 |  |  | 54 | 70 | 81 | 97 | 114 | 136 | 180 | 242 | 325 |  |  |  | 4 |
| > 50 >65 | 41 | 53 | 66 | 87 | 102 ^ | 122 | 144 | 172 | 226 | 300 | 405 | 5 | 6 | 1 1 | 1 |
| > 65 >80 | 43 | 59 | 75 | 102 | 120 | 146 | 174 | 210 | 274 | 360 | 480 |  |  |  | 6 |
| >80>100 | 51 | 71 | 91 | 124 | 146 | 178 | 214 | 258 | 335 | 445 | 585 | 5 | 7 | 1 3 | 1 |
| >100>120 | 54 | 79 | 104 | 144 | 172 | 210 | 354 | 310 | 400 | 525 | 690 |  |  |  | 9 |
| >120>140 | 63 | 92 | 122 | 170 | 202 | 148 | 300 | 365 | 470 | 620 | 800 | 6 | 7 | 1 5 | 2 3 |
| >140>160 | 65 | 100 | 134 | 190 | 228 | 280 | 340 | 415 | 535 | 700 | 900 |  |  |  |  |
| >160>180 | 68 | 108 | 146 | 210 | 252 | 310 | 380 | 465 | 600 | 780 | 1000 |  |  |  |  |
| >180>200 | 77 | 122 | 166 | 236 | 284 | 350 | 425 | 520 | 670 | 880 | 1150 | 6 | 9 | 1 7 | 2 6 |
| >200 >225 | 80 | 130 | 180 | 258 | 310 | 385 | 470 | 575 | 740 | 960 | 1250 |  |  |  |  |
| >225 >250 | 84 | 140 | 196 | 284 | 340 | 425 | 520 | 640 | 820 | 1050 | 1350 |  |  |  |  |
| >250 >280 | 94 | 158 | 218 | 315 | 385 | 475 | 580 | 710 | 920 | 1200 | 1550 | 7 | 9 | 2 0 | 2 9 |
| >280>315 | 98 | 170 | 240 | 350 | 425 | 525 | 650 | 790 | 1000 | 1300 | 1700 |  |  |  |  |
| >315>355 | 108 | 190 | 268 | 390 | 475 | 590 | 730 | 900 | 1150 | 1500 | 1900 | 7 | 11 | 2 1 | 3 2 |
| >355 >400 | 114 | 208 | 294 | 435 | 530 | 660 | 820 | 1000 | 1300 | 1650 | 2100 |  |  |  |  |
| >400 >450 | 126 | 232 | 330 | 490 | 595 | 740 | 920 | 1100 | 1450 | 1850 | 2400 | 7 | 33 | 2 3 | 3 4 |
| >450 >500 | 132 | 252 | 360 | 540 | 660 | 820 | 1000 | 1250 | 1600 | 2100 | 2600 |  |  |  |  |
| Отверстия | Св. 7 (см. примечание 1) |  |
|  | R | S | Т | u | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |  |
|  | Верхнее отклонение отверстия - ES |  |
| квалитета принимают по этой таблице и вычисляют по специальному правилу, размеров до 1 мм. в таблице не помещены, могут округляться, если значения IT нечетные, до ближайшего меньшего четного числа. |