МС и УК					Каф. ПДСиМ

Решение должно содержать: вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений; подробные вычисления результатов; окончательные результаты расчетов, которые должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами. Решения  должны быть пояснены схемой измерений или структурными схемами приборов, используемых в условиях задачи, а также  временными диаграммами и построением графиков.

Задача 08.1.

Определить предел допускаемой абсолютной и относительной погрешностей вольтметра класса точности = 0.5, если его показание  Uv = 21 В, а конечное значение шкалы Uк = 31 В.

Задача 08.2.

Определить коэффициент амплитуды Ка и коэффициент формы Кф для сигнала, представляющего собой последовательность однополярных прямоугольных импульсов длительностью 40 мс с частотой следования 10 Гц.

Задача 08.3.

Вычислить минимальное время, в течение которого световое пятно описывает на экране осциллографа фигуру Лиссажу в виде "горизонтальной восьмерки", если гармонический сигнал подведенный к горизонтально-отклоняющим пластинам (пластинам X), имеет частоту 200 Гц.

Задача 08.4.

При анализе спектра импульсного сигнала треугольной формы установлен его спектральный состав:Sin7000t+(1/9)*Sin21000t+(1/25)* * Sin 35000t + (1/49)*Sin 49000t + (1/81)*Sin 56000t. Определите коэффициент гармоник и период исследуемого сигнала.

Задача 08.5.

Измеритель уровня показал абсолютный уровень напряжения на выходе четырехполюсника, равный -10 дБ. Определите напряжение на входе симметричного четырехполюсника, если он включен согласованно, а его собственное ослабление равно 20 дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измеритель уровня проградуирован для сопротивления 600 Ом.