Задача 1

Вода в количе-стве Q после обработки делится на две части: верхние слои  (расход Q1) через прямоугольный водослив с тонкой стенкой А сливаются в лоток Б, а нижние слои (расход Q2) по самотечной трубе Т в  лоток В.

Водослив имеет порог высотой p и шириной b (перпендикулярно плоскости чертежа), напор прямо                                 угольного водослива H, коэффициент расхода m. Самотечная труба длиной  l, внутренним диаметром  d  и  шероховатостью (э имеет местные сопротивления: вход в трубу, проходной вентиль и два колена на угол 90о, перепад отметок начального и конечного сечения  (z. Расход вести для квадратичной области сопротивления.

Определить расходы   Q1  и  Q2.

Исходные  данные – вариант 3

| Вели- чина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q p b (Z d (э | м3/ч м м м м мм мм | 600 1,5 0,5 20 1 250 0,09 | 550 1,4 0,6 22 1,2 200 0,1 | 500 1,3 0,7 18 1,4 150 0,08 | 450 1,2 0,8 16 1,3 125 0,06 | 400 1,1 0,9 15 1,1 100 0,05 |

### Задача 3

Вода (( = 1000 кг/м3, (p = 5(10-10 1/Па) подается по трубе длиной l, внутренним диаметром D, толщиной стенок (, выполненной из материала с модулем упругости Em. Расход воды, поступающей в резервуар, замеряется с помощью водомерной шайбы с диаметром отверстия d, коэффициентом расхода ( и ртутного ((РТ = 13600 кг/м3) дифманометра, показание которого равно h. В конце трубы установлена задвижка В, которая способна перекрывать все сечения трубы за интервал времени t.

Определить величину дополнительных напряжений ( в стенках трубы при гидравлическом ударе, возникающем при перекрытии сечения трубы задвижкой В.

### Исходные  данные – вариант 5

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| l D ( Em d ( h t | км мм мм кПа мм - см с | 6,2 300 10 96х106 100 0,75 20 15 | 6,4 350 12 80х106 120 0,77 25 20 | 7,5 400 12 60х106 250 0,79 22 12 | 8,0 450 14 02х106 300 0,74 24 18 | 8,3 500 15 10х106 350 0,76 23 22 |