«Теоретическая механика» - раздела «Статика»

Задание №3

- Определить неизвестные реакции связей, исходя из уравнения равновесия балки.

- Исследовать изменение величины  неизвестных реакций при варьировании угла α  (00≤α ≤1800).

Задание №4 Сопромат

- Для значения угла α задаваемого в таблице 2 и соответствующих значений неизвестных реакций, произвести  построения эпюр поперечной силы QY  и изгибающего момента MX. Все расчеты проводятся без учета  продольной нагрузки балки.

- По заданной величине допустимых напряжений и найденного из эпюры значения MX(MAX), по соответствующим таблицам определить номер сечения двутавра.

Варианты задания 1 и 2 Таблице

Таблица1

Таблица 2

| № | L1, м | L2, м | L3, м | ( | ( | F, кН | M1, кН*м | q(x), кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 30 | 30 | 15 | 30 |  |

Пример решения

Задание №3

- Определить неизвестные реакции связей, исходя из уравнения равновесия балки.

- Исследовать изменение величины  неизвестных реакцийпри варьированииугла  α  (00≤α ≤1800 ).

Дано: F=5kH; M=4 kH(м; q=3sin(2(x-1)) кH/м; L1=2м;  L2=4м; L3=1м.

Решение

1.Расставим реакции связей

1.Расставим реакции связей

Рис.4

2.Составить уравнения равновесия для определенияXA,YA,MR.

где

Задание №4

Рис.6

- Вычислим значение поперечной силы Qy и изгибающего моментаMz по длине балки и построим их эпюры. Для этого рассмотрим балку по пролетам слева. Мысленно разделим балку на 3 участка.

1.При расположении плоскости сечения на участкеот 0 до L1

αFQy

x	Mz

Xt1

Уравнение эпюр  Qy и Mzимеют вид

Qy=-F*cos(α)Mz=-F*cos(α)*Xt1,

где Xt1текущее  расстояние от начала балки  слева до точки сечения.

2.При расположении плоскости сечения на участке отL1доL1+L2

QT

αFMq=3sin2(x-1)          Qy

x		Mz

Xt2

Уравнение эпюр  Qy и Mzимеют вид

.Qy=-F*cos(α)-QT;Mz=-F*cos(α)*Xt2+M-MT,

где

Xt2 текущее  расстояние от начала балки  слева до плоскости сечения.

3.    При расположении плоскости сечения на участке отL1+L2доL1+L2+L3

Q

ΑFMq=3sin2(x-1)      Qy

x	Mz

Xc

Xt3

Уравнения эпюр  Qy и Mz для 3-го участка

Qy=-F*cosα-Q,Mz= -F*cosα*Xt3+M-Q*(Xt3-Xc)

,где Q=∫L1+L2L1q(x)dx,MQ=∫L1+L2L1q(x)*xdx, Хс=MQ/Q