Задача№3 По заданным параметрам пара перед турбиной Р1=11,5(МПа), t1=520оС и давлению отработанного пара Р2=4,0(кПа) Выполнить расчет цикла Ренкина   Изобразить его в  P,V и T,s- и h,s-диаграммах Расчетом определить термический КПД цикла, удельный расход пара и цикловую работу, а также степень сухости отработавшего пара и количество отведенного в конденсаторе тепла