Задача№1: 1 кг газовой смеси изменяет свои параметры термодинамическим процессом с показателем политропы n=1 Определить работу совершенную в процессе подведенную (или отведенную) теплоту. Изменение сложных параметров, а также теплоемкость и коэффициент распределения тепла в процессе, если задан состав смеси(массовый состав смеси % Не=22 О2=34 СН4=18 СО=26) и некоторые параметры начального и конечного состояния Р1=0,09(МПа) Р2=1,4(МПа) Т1273(К) Изобразить процесс в диаграммах P,V и T,S

Задача№2 Выполнить расчет параметров в характерных точках теоретического цикла тепловой машины по заданным параметрам начальной точки и и характеристикам цикла (ГТУ с подводам тепла  при V=const Р1=101,2(кПа) Т1=285(К)  e=g1/g2=10,1 λ=Р3/Р2=1,25 р=g4/g3=1,32) Определить двумя вариантами термический КПД цикла, работу, подведенное и отведенное тепло Рабочее тело- воздух Построить цикл в диаграммах P,V и T,S

Задача№3 По заданным параметрам пара перед турбиной Р1=9,0(МПа), t1=500оС и давлению отработанного пара Р2=5,5(кПа) Выполнить расчет цикла Ренкина   Изобразить его в  P,V и T,s- и h,s-диаграммах Расчетом определить термический КПД цикла, удельный расход пара и цикловую работу, а также степень сухости отработавшего пара и количество отведенного в конденсаторе тепла

Задача№4 Определить количество теплоты, поступающего в помещение от трубы системы отопления(горизонтальная) наружным диаметром d=27,8 мм Если известно что длина трубы=2,80 м температура наружной стенки трубы tст=880С и температура воздуха в помещении tв=17оС Процесс теплоотдачи считать свободной конвекцией в воздушной среде