Сталь прокатная угловая равнополочная (ГОСТ 8509–72)

h – высота балки;

b – ширина малой полки;

d – толщина полки;

t – средняя толщина полки;

R – радиус внутреннего закругления полки;

r  – радиус наружного закругления полки;

J – момент инерции;

i – радиус инерции;

W – момент сопротивления;

z0 – расстояние от центра тяжести до наружных граней полок;

Jx,y – центробежный момент инерции

| Номер профиля | Масса, кг/м | b, мм | t, мм | R, мм | r, мм | Площадь сечения, см2 | Jx, см4 | ix, см | , см4 | , см | , см4 | см | z0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6,78 7,36 8,51 9,65 11,88 14,05 | 80 | 5,5 6 7 8 10 12 | 9 | 3,0 | 8,63 9,38 10,85 12,30 15,14 17,90 | 52,68 56,97 66,31 73,36 88,58 102,74 | 2,47 2,47 2,45 2,44 2,42 2,40 | 83,56 90,40 103,66 116,39 140,31 162,27 | 3,11 3,11 3,09 3,08 3,04 3,01 | 21,80 23,54 26,97 30,32 36,85 43,21 | 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 | 2,17 2,19 2,23 2,27 2,35 2,42 |

Сталь прокатная – швеллеры (ГОСТ 8240–72)

h  – высота профиля;

b  –  ширина полки;

d  –  толщина стенки;

t   –  средняя толщина полки;

R  – радиус внутреннего закругления полки;

r  – радиус наружного закругления полки;

J  – момент инерции;

i  – радиус инерции;

W – момент сопротивления;

S  –  статический момент полусечения;

z0 – расстояние от оси y–y до наружной стенки

| Номер профиля | Масса, кг/м | h, мм | b, мм | d, мм | t, мм | R, мм | r, мм | Площадь сечения, см2 | Jx, см4 | Wx, см3 | ix , см | Sx, см3 | Jy, см4 | Wy, см3 | iy, см | z0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10,4 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 13,3 | 304 | 50,6 | 4,78 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |

Задание:

1)Вычисление общего центра тяжести
2)Вычисление мом-тов инерции всего сечения относ. центр. осей.
3)Определение положения главных центральных осей.
4)Определение главных моментов инерции
5)Проверка

# Text boxes

##### R

r

z0

x0

y0

x0

y0

y

h

t

b

x

t

h

r

y

x

x

b

R

z0

d

d

y