## Задача № 4.

Определить лабораторный и производственный состав тяжелого бетона по заданным показателям.

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Проектируемая прочность (марка) бетона, RБ , МПа | - | 10 | - | 15 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | - | 40 | 20 | - | 10 | 15 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 10 |
| 2. Активность цемента, RЦ , МПа | - | 30 | - | 40 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | 50 | - | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 40 |
| 3. Водоцементное отношение, В/Ц | 0,9 | - | 0,5 | - | 1 | - | 0,7 | - | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | 0,8 | - | - | 0,6 | - | 0,7 | - | 1 | - | 0,9 | - |
| 4. Подвижность бетонной смеси, ОК, см | 2 | 1 | - | 4 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 0 | 6 | 2 | - | - | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 10 |
| 5. Жесткость бетонной смеси, Ж, сек. | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - |
| 6. Наибольший размер зерен крупного заполнителя, мм | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 7. Влажность засоренного глинистыми примесями песка, WП , % | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| 8. Влажность известнякового щебня, WЩ , % | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |

Записать результаты в виде номинального состава бетона.

Определить массу 1 м3 бетонной смеси и кубиковую прочность в семидневном возрасте.

## Задача № 5.

Определить прочность при сжатии и изгибе образцов заданных размеров при максимальной разрушающей нагрузке согласно варианту.

| Дано: | Варианты |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Разрушающая нагрузка при сжатии, PСЖ , кН | 45 | 25 | 50 | 30 | 20 | 15 | 60 | 75 | 35 | 40 | 48 | 55 | 100 | 80 | 85 | 70 | 120 | 90 | 105 | 28 | 47 | 150 | 68 | 95 | 145 |
| 2. Разрушающая нагрузка при изгибе, PИЗГ , кН | 5 | 1,5 | 10 | 3 | 2,0 | 1,0 | 6 | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 13 | 3,5 | 5 | 20 | 7 | 8 | 10 |
| 3. Размеры образцов, мм: длина, L ширина, b высота, h | 160 40 40 | 300 20 20 | 250 120 88 | 300 20 20 | 300 20 20 | 300 20 20 | 250 120 88 | 160 40 40 | 300 20 20 | 160 40 40 | 250 120 88 | 160 40 40 | 400 100 100 | 250 120 88 | 400 100 100 | 250 120 65 | 400 100 100 | 250 120 88 | 400 100 100 | 300 20 20 | 250 120 65 | 400 100 100 | 160 40 40 | 250 120 88 | 400 100 100 |
| 4. Расстояние между опорами, l, мм | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 | 14 | 24 | 36 |

Начертить схему испытания при изгибе.

## Задача № 6

Определить собственное термическое сопротивление теплопередаче стены толщиной 40 см из различных материалов с коэффициентом теплопроводности по таблице. Соответствует ли стена нормативному теплосопротивлению для нашей климатической зоны? Если нет, подберите необходимую толщину утеплителя с λ = 0,04 Вт/м 0С, чтобы термическое сопротивление теплопередаче соответствовало 2,95 – 3,5 м2 0С/Вт.

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| λ, Вт/м 0С | 0,9 | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,25 | 0,8 | 1,1 | 0,18 | 0,5 | 0,7 | 0,85 | 1,13 | 0,75 | 0,1 | 0,46 | 0,6 | 0,29 | 0,58 | 1,2 | 0,2 | 0,95 | 0,08 | 0,67 | 0,78 | 0,09 |

## Задача № 7

Определить массу и объем глины плотностью 1700 кг/м3, необходимой для изготовления заданного количества кирпича плотностью 1600 кг/м3 с учетом технологических потерь.

| Дано: | Варианты |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Количество кирпича (штук) размером 250х120х88 мм | 15000 | 7000 | 3600 | 12000 | 4500 | 11000 | 14000 | 6000 | 7500 | 13000 | 5000 | 2500 | 16000 |
|  | Варианты |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 12000 | 8000 | 5500 | 11500 | 8500 | 3000 | 18000 | 9500 | 14500 | 6500 | 13500 | 9000 |
| 2. Влажность глины, WГ , % | Варианты |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 3 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 3,5 | 8 | 7,5 | 1 | 6 | 1,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 9 | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 4,5 | 1 | 9 | 7 | 2,5 |
| 3. Потери при прокаливании, ППП, % | 1,8 | 3 | 2,5 | 2 | 3,8 | 4 | 1,5 | 3,5 | 4 | 5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | 2 | 5 | 3 | 1,5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 5 |
| 4. Возможные потери от брака готовой продукции, Б, % | 1 | 3 | 1,5 | 1,8 | 1 | 3,8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 4 | 1,5 |

Приложение.

Таблица 1. – Расход воды.

| Удобоукладываемость бетонной смеси | Расход воды, л/м3, при наибольшей крупности зерен щебня, мм |
| --- | --- |
| ОК, см | Ж, сек. | 10 | 20 | 40 |
| 9 – 12 6 – 9 3 – 5 1 – 2 0 | 30 – 50 | 230 220 210 200 175 | 215 205 195 185 170 | 200 190 180 170 160 |

Таблица 2. – Минимальный расход цемента.

| Удобоукладываемость бетонной смеси | Минимальный расход цемента, кг/м3, при наибольшей крупности зерен щебня, мм |
| --- | --- |
| ОК, см | Ж, сек. | 10 | 20 | 40 |
| более 16 10 – 16 1 – 10 | 5 – 10 10 – 20 более 20 | 250 240 220 200 180 160 | 230 220 200 180 160 150 | 200 210 180 160 150 140 |

Таблица 3. – Оптимальные значения коэффициента раздвижки зерен для пластичных бетонных смесей.

| Расход цемента, кг/м3 | Оптимальные значения коэффициента раздвижки зерен при В/Ц |
| --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 250 300 350 400 500 | - - 1,32 1,4 1,5 | - 1,3 1,38 1,46 1,56 | 1,26 1,36 1,44 - - | 1,32 1,42 - - - | 1,38 - - - - |

Примечание: Для жестких смесей коэффициент раздвижки зерен равен 1,2.