Вариант 2

Задача 3 (рис.4, табл.4,5)

К источнику синусоидального напряжения через четырехполюсник присоединен пассивный линейный двухполюсник с сопротивлением  (рис.4,а). Схема четырехполюсника приведена на рис.4,б, а значения всех сопротивлений – в табл.4 и 5.

Требуется выполнить следующее:

- Определить коэффициенты  четырехполюсника и проверить соотношение

.

- Найти характеристическое сопротивление и постоянную передачу четырехполюсника.

- Построить АЧХ и ФЧХ четырехполюсника при холостом ходе на вторичных зажимах для частот от 0 до 10000 рад/с.

- Определить  и  в цепи, указанной на рис.4,а при U1, действующее значение и начальная фаза которого заданы в табл.4.

Содержание графической части:

- Схема четырехполюсника.

- Амплитудо-частотная и фазочастотная характеристика.

- Построить топографическую диаграмму напряжений и токов по схеме рис.4,б и данным расчета при Zн=Zc.

##### Таблица 4

| Номер варианта | Z1=Z5, Ом | U1, В | , град | Номер варианта | Z2=Z4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 17 25 2 10 18 26 3 11 19 27 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 16 24 32 | -j4 -j1 j2 -j2 j3 -j3 j4 j1 | 20 10 20 20 10 10 20 10 | -120 60 90 120 -30 -60 -90 30 | 1-8 9-16 17-24 25-32 | 4 2 3 4 |

##### Таблица 5

| Индекс группы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2 | R2, Ом R3, Ом | 15 20 | 20 30 | 50 60 | 30 15 | 60 40 | 50 30 | 40 50 | 25 25 |
| Задача 3 | Z3, Ом | 1 | j1 | -j1 | 2 | j2 | -j2 | 4 | j4 |