Согласно графу состояний автомата разработать функциональную электрическую схему цифрового программируемого устройства преобразования кодов.

- На основе исходного графа состояний (рис. 1) и согласно своему варианту составить таблицу перекодировки состояний устройства в десятичном и двоичном коде.

- Подставить новые значения состояний в исходный граф.

- Составить таблицу истинности работы устройства.

- По таблице истинности разработать функциональную электрическую схему устройства.

Рис. 1. Исходный граф

| № вар. | Состояния графа |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 13 | 10 | 15 | 5 |
| 4 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 13 |

# Пример выполнения Варианта №1

1. Составим таблицу перекодировки состояний автомата и их двоичный код.

2. Подставляем новые значения в граф состояний.

3. Составим таблицу истинности автомата.

4. После получения таблицы истинности автомата составляется КНФ/ДНФ и создается функциональная схема без минимизации.

Таблица перекодировки состояний автомата и их двоичный код

| № состояния | № состояния из табл.1 | Двоичный код q3,q2,q1,q0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 3 | 0011 |
| 2 | 11 | 1011 |
| 3 | 12 | 1100 |
| 4 | 1 | 0001 |
| 5 | 9 | 1001 |
| 6 | 2 | 0010 |
| 7 | 14 | 1110 |
| 8 | 8 | 1000 |
| 9 | 7 | 0111 |
| 10 | 6 | 0110 |
| 11 | 4 | 0100 |
| 12 | 13 | 1101 |
| 13 | 10 | 1010 |
| 14 | 15 | 1111 |
| 15 | 5 | 0101 |

Граф полученный с учетом таблицы перекодировки

Таблица истинности автомата

| старое состояние | условие | новое состояние |
| --- | --- | --- |
| № | код |  | № | Код |
| 0 | 0000 | - | 3 | 0011 |
| 3 | 0011 | A=0 | 8 | 1000 |
| 3 | 0011 | A=1 | 11 | 1011 |
| 8 | 1000 | - | 7 | 0111 |
| 7 | 0111 | - | 6 | 0110 |
| 6 | 0110 | B=0 | 13 | 1101 |
| 6 | 0110 | B=1 | 4 | 0100 |
| 13 | 1101 | - | 14 | 1110 |
| 14 | 1110 | - | 10 | 1010 |
| 10 | 1010 | - | 15 | 1111 |
| 15 | 1111 | - | 5 | 0101 |
| 5 | 0101 | - | 0 | 0000 |
| 11 | 1011 | - | 12 | 1100 |
| 12 | 1100 | B=0 | 1 | 0001 |
| 12 | 1100 | B=1 | 9 | 1001 |
| 1 | 0001 | - | 2 | 0010 |
| 2 | 0010 | - | 14 | 1110 |
| 4 | 0100 | - | 14 | 1110 |
| 9 | 1001 | - | 2 | 0010 |

Функциональная схема без минимизации