Расчетное задание № 2

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА. ЦЕПИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Цель работы

Приобретение навыков расчета электрических цепей синусоидального тока (включая цепи с индуктивно-связанными элементами).  Построение векторных и топографических диаграмм.

Содержание работы

Часть первая

Считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:

- определить токи во всех ветвях заданной схемы;

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

- составить баланс активных и реактивных мощностей;

- построить на одном графике кривые мгновенных значений ЭДС е2 и тока  i3;

- определить показание ваттметра.

Часть вторая

Учитывая взаимную индуктивность катушек, заданные значения  коэффициентов связи и считая заданными ток и ЭДС второй ветви для схем № 1, 2, 4, 6, 8 – 11, 13 – 17, 19, 21 – 24, 27, 29 – 30; для остальных схем - токи и ЭДС первой ветви (см. указания), а  остальные токи и ЭДС неизвестными:

- определить неизвестные токи и ЭДС,

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я:

1. При учете взаимной индуктивности заданные ток и ЭДС считать равными соответствующим току и ЭДС в первой части работы – при отсутствии индуктивной связи.

2. На топографических диаграммах должны быть показаны комплексные напряжения на всех элементах схемы.  В частности, должны быть отдельно показаны все  слагающие комплексных напряжений на катушках, обладающих взаимной индуктивностью.

3. На векторной диаграмме токов должны быть показаны векторы всех пяти токов в заданной схеме.

4. n –номер, под которым фамилия студента записана в групповом журнале,

N – номер  учебной группы.

5. Для всех схем частота 50 Гц.

6. Числовые значения параметров схем приведены в нижеследующих таблицах данных.

7. Величины ЭДС определяются по следующим формулам:

| № схемы | ЭДС (в вольтах) |
| --- | --- |
| 1, 6, 8, 10, 11, 14 – 16, 21, 24, 29 |  |
| 2, 4, 9, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 30 |  |
| 3, 5, 7, 12, 18, 20, 25, 26, 28 |  |

8. Результаты расчета первой и второй части должны быть сведены в таблицы:

| =(декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |
| --- | --- | --- | --- |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |

| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Омах |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 16 | 19,1 | 19,1 | 31 | 16 | 19,1 | 19,1 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | – | 211 | 483 | 318 | 483 | 483 | 211 | 318 | – | – |
| R1 | – | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 4,51 | 1,54 | – | – |
|  | 122 | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 |
|  | – | – | – | – | – | 139 | – | 173 | – | – | 240 | – | – | 140 | 200 |
|  | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | 42,6 | – | – | 69,1 | – |
|  | 34,5 | – | – | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | 21,3 | 4,64 | – | – | 8,58 | 24 |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
|  | – | – | 61 | – | – | – | 124 | – | – | – | – | 110 | – | – | – |
|  | – | – | 200 | – | 170 | – | – | – | – | – | – | 316 | – | – | – |
|  | – | – | – | – | 92,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | – | 24 | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | – | – | 14,1 | – | – | – |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 |
| C3 | 318 | – | 318 | – | 318 | 318 | 318 | 318 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 |
| R3 | 1,54 | – | 1,54 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 |
|  | – | – | – | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | 122 | – | – |
|  | – | 140 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 69,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | – | 34,5 | – | – |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,593 | – | – | 0,732 | 0,593 | – | – |
| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Омах |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 31 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | 483 | 318 | 318 | 483 | 211 | 211 | 318 | 211 | – | 318 |
| R1 | 5,5 | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 1,54 |
|  | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | 110 | – | – | – | – | – | – |
|  | – | – | – | – | – | 450 | – | – | 316 | – | – | – | – | 170 | – |
|  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,7 | – |
|  | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | 14,1 | – | – | – | – | 3,95 | – |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | – | – | 211 | – | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | – | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 |
|  | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | 122 | – | – | 162 | – | – |
|  | – | – | 139 | – | 173 | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – |
|  | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | 34,5 | 69,1 | – | – | – | – |
|  | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | – | – | – | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 |
| C3 | 318 | – | 318 | 483 | 318 | 318 | 483 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 | – |
| R3 | 1,54 | 5,5 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 |
|  | – | – | – | 124 | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 | – | – | 81 |
|  | – | 170 | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | 200 | – | – | 139 |
|  | – | 92,7 | – | – | – | – | – | 42,6 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | 21,3 | 4,64 | – | – | – | 24 | – | – | 19,2 |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 | 0,593 | – | 0,732 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 |

| 11. | 12. |
| --- | --- |