1. Два орудия, установленных на плоском горизонтальном участке лунной поверхности на расстоянии L=3535м, одновременно произвели выстрелы друг по другу. Снаряды вылетели из жерл орудий с одинаковыми скоростями, причем оба снаряда попали точно в цель, а минимальное расстояние между ними в процессе полета равнялось l= 500м. Найти скорость вылета снарядов. Ответ запишите в м/с, округлив до целого значения. Ускорение свободного падения на Луне принять равным g≈ 1.6м/с2.

2. В теплоизолированном цилиндрическом вертикальном сосуде объемом V=2л содержится V1= 1л воды с температурой t1=400 C. На середине высоты из этого сосуда выведена тонкая трубка с краном. В другом теплоизолированном сосуде содержится V2= 1л воды с температурой t2=670 C. Для подогрева воды в первом сосуде можно п раз медленно доливать в него воду из второго сосуда и сливать часть воды через кран (не наклоняя первый сосуд). Какой максимальной температуры воды в первом сосуде можно достичь таким образом при n= 2? Ответ запишите в градусах по шкале Цельсия, округлив до целого значения.

3. Клин с преломляющим углом α= 7° изготовлен из стекла с показателем преломления n=1.6. Перпендикулярно одной из граней клина падает узкий пучок параллельных световых лучей. За клином поставлен экран. Сколько светлых пятен будет видно на экране?

4.

5.

6.

7.