Задача 4.

4.1. Рассчитать выбросы вредных веществ (СО, СH, NО2 и РЬ) от автомобилей с карбюраторными двигателями в следующих обстоятельствах:

- при хранении на открытых и закрытых стоянках;

- в процессе прогрева двигателей;

- при работе двигателей на холостом ходу в процессе производства ремонтных и маневренных работ;

- при осуществлении пробегов (пробеговый выброс);

Таблица 5

Исходные данные для расчетов

| Вариант | № контр. Задач | Кол. Авт. к 4.1 и 4.2 штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | а)4,л)3,т)2,и)1 |

а) ГАЗ-53-12 - двиг.ЗМЗ-53-11 (бенз).

б) ЗИЛ-431410 - двиг.ЗИЛ-508.10(бенз).

в) ЗИЛ-ММЗ-4502 4*2.2 - двиг.ЗИЛ-508.10 (бенз).

г) ЗИЛ-433100 4*2,2 - двиг.ЗИЛ-654 (дизель).

д) МАЗ-53371 4*2.2 - двиг.ЯМЗ-236М2 (дизель).

ж) КамАЗ-5320 - двиг. КамАЗ-740.10 (дизель).

з) КрАЗ-250 6*4,2 -ДВИГ.ЯМЗ-238М2 (дизель).

и) ГАЗ-66-II 4*4,1 - двиг ЗМЗ-66-06 (бенз).

к) Автобус ПАЗ-672М 4*2.2 - двиг.ЗМЗ-672-1 1 (бенз).

л) Автобус ЛАЗ-695Н 4*2,2 - двиг. ЗИЛ-132Я2Н (бенз).

м) Автобус ЛАЗ-4207 4*2,2 - двиг. КамАЗ-7483.10 (дизель).

и) Автобус ЛиАЗ-677М 4*2.2-двиг. ЗИЛ-509.10-401 (бенз).

о) Автобус IKARUS-260.50 - двиг. RABA-MAN D2156 HM6U (дизель).

п) Автобус IKARUS-350.00 - двиг. RABA-MAN D2156 НМбиТ(дизель).

р) БелАЗ-7549 4*2.2 - двиг.6ДМ-21Б (дизель).

с) ГАЗ-3102"Волга" 4*2 - двиг.ЗМЗ-4022,10 (бенз).

т) АЗЛК-2141-01 - двиг.ВАЗ-2106970 (бенз).

у) ВАЗ-2106 4*2 -двиг. ВАЗ-2106 (бенз).

ПРИМЕР расчета

Задача 4.1.

Рассчитать выбросы вредных веществ (CO, CH, NO2 и Pb) от автомобилей с карбюраторными двигателями в следующих обстоятельствах:

а) - при хранении на открытых и закрытых площадках;

б) - в процессе прогрева двигателей;

в) - при работе двигателей на холостом ходу в процессе производства ремонтных и маневренных работ;

г) - при осуществлении пробегов (пробеговый выброс).

Исходные данные для расчета:

Вариант № 3.

б) ЗИЛ-431410 - двиг. ЗИЛ-508.10 (бенз.) - 10 шт.;

к) Автобус ПАЗ-672 М4х2,2 - двиг. ЗМЗ-672-11 (бенз.) - 4 шт.;

с) ГАЗ-3102 “Волга” 4х2 - двиг. ЗМЗ-4022-10 (бенз.) - 5 шт.;

н) Автобус ЛиАЗ-677 М4х2,2 - двиг. ЗИЛ-509.10-401 (бенз.) - 1 шт.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от подвижных источников (автомобилей с карбюраторными двигателями) ведется в следующей последовательности:

Определяется выброс i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории АТП M(ik и возврате M((ik по формулам [4]:

M(ik=mпр. ik(tпр+mL ik(L1+mxx ik(txx 1;

M((ik=mL ik(L2+mxx ik(tzz 2,

где mпр. ik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества при движении по территории автомобиля с относительно постоянной скоростью, г/км;

mxx ik - удельный выброс i-го компонента при работе автомобиля на холостом ходу, г/мин;

tпр - время прогрева двигателя, мин;

L1, L2 - пробег по территории АТП одного автомобиля в день при выезде (возврате), км;

txx 1, txx 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возврате) на территорию АТП, мин.

Скорость движения автомобилей по территории АТП составляет 10-20 км/ч.

Значения mпр. ik, mL ik, mxx ik для различных групп автомобилей приведены в табл. 21-27 [4]. Величина tпр практически одинакова для различных типов автомобилей, но существенно изменяется в зависимости от температуры воздуха (табл. 2.11 - [4]).

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу txx 1 и txx 2 в среднем составляет 1 мин. При хранении в помещении tпр=0,5 мин.

Исходя из небольшого парка автомобилей (20 шт.), принимаем L1=L2=0,5 км/2=0,3 км.

Выбросы загрязняющих веществ при прогреве и работе двигателя на холостом ходу автомобилями с бензиновыми двигателями соответствуют ситуации, когда на АТП не проводится работа по контролю токсичности ОГ в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75. При проведении контроля удельный выброс CO, CH и C снижается, поэтому значения mпр ik и mxx ik должны пересчитываться по формулам [4]:

m(пр ik= mпр ik (ki;     m(xx ik=mxx ik(ki, г/мин,

где ki - коэффициент, учитывающий снижение выброса CO, CH и C (табл. 2.8) - [4].

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле [4]:

кг,

где (в - коэффициент выпуска, принимаем (в=0,9;

Nk - количество автомобилей k-й группы;

Др - количество рабочих дней в расчетном периоде, которое зависит от режима работы АТП и длительности периодов со средней температурой ниже -5 (С (холодный - Х), от -5 (С до 5 (С (переходный - П), выше 5 (С (теплый - Т). Принимаем :

ДOр=ДТр+ДПр+ДХр=155+60+90=305 дней;

j - период года.

Для определения общего валового выброса суммируются валовые выбросы одноименных веществ по периодам года:

MOi=MТi+МПi+MXi , кг.

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.

Таблицы 5.1, 5.2.

Выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями ГАЗ-3102 “Волга” при хранении:

- на закрытых стоянках (табл. 5.1);

- на открытых стоянках (табл. 5.2).

Таблица 5.1

| Вид | Загрязняющее вещество |
| --- | --- |
| выброса | CO | CH | NO2 |
| mпр ik, г/мин | 5,0(0,72 | 0,7(0,7 | 0,05 |
| mxx ik, г/мин | 4,5(0,72 | 0,4(0,7 | 0,05 |
| mL ik, г/км | 17,0 | 1,7 | 0,4 |
| M(ik, г | 10,14 | 1,035 | 0,20 |
| M((ik, г | 8,34 | 0,79 | 0,17 |
| Moi, кг | 25,364 | 2,505 | 0,501 |

Таблица 5.2

|  | Загрязняющее вещество |
| --- | --- |
| Вид | CO | CH | NO2 |
| Выброса | Период года |
|  | Т | Х | П | Т | Х | П | Т | Х | П |
| mпр ik, г/мин | 5,0 | 9,1 | 8,19 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| mxx ik, г/мин | 4,5 | 4,5 | 4,06 | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| mL ik, г/км | 17,0 | 21,3 | 19,17 | 1,7 | 2,5 | 2,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| M(ik, г | 29,6 | 120,09 | 54,941 | 2,51 | 13,15 | 6,435 | 0,37 | 1,37 | 0,77 |
| M((ik, г | 9,6 | 10,89 | 9,801 | 0,91 | 1,15 | 1,035 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Mjik, г | 27,342 | 53,047 | 18,560 | 2,385 | 5,792 | 2,017 | 0,377 | 0,624 | 0,254 |
| Moi, кг | 98,949 | 10,194 | 1,255 |

Выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями и автобусами:

- ЗИЛ-431410 - 10 шт. (табл. 5.3);

- ПАЗ-672 - 4 шт. (табл. 5.4);

- ЛиАЗ-677 - 1 шт. (табл. 5.5).

Таблица 5.3.

|  | Загрязняющее вещество |
| --- | --- |
| Вид | CO | CH | NO2 |
| выброса | Период года |
|  | Т | Х | П | Т | Х | П | Т | Х | П |
| mпр ik, г/мин | 13,03 | 32,04 | 28,84 | 2,03 | 6,09 | 4,481 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| mxx ik, г/мин | 18,1(0,72 | 2,9(0,7 | 0,2 |
| mL ik, г/км | 47,4 | 59,3 | 53,37 | 8,5 | 10,3 | 9,27 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| M(ik, г | 52,13 | 415,3 | 202,1 | 12,7 | 78,2 | 37,7 | 1,3 | 4,04 | 2,24 |
| M((ik, г | 27,25 | 30,82 | 29,04 | 4,58 | 5,12 | 4,811 | 0,5 | 0,44 | 0,44 |
| Mjik, г | 96,79 | 361,4 | 124,8 | 24,11 | 67,49 | 22,95 | 2,511 | 3,629 | 1,447 |
| Moi, кг | 582,953 | 114,549 | 7,587 |

Таблица 5.4.

|  | Загрязняющее вещество |
| --- | --- |
| Вид | CO | CH | NO2 |
| выброса | Период года |
|  | Т | Х | П | Т | Х | П | Т | Х | П |
| mпр ik, г/мин | 5,832 | 15,7 | 14,13 | 1,12 | 2,52 | 2,27 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| mxx ik, г/мин | 8,1(0,72 | 1,6(0,7 | 0,1 |
| mL ik, г/км | 27,6 | 34,4 | 30,96 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| M(ik, г | 37,44 | 204,5 | 99,9 | 7,07 | 33,16 | 16,36 | 0,68 | 2,65 | 1,45 |
| M((ik, г | 14,11 | 16,152 | 15,12 | 2,59 | 2,92 | 2,74 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
| Mjik, г | 28,77 | 71,493 | 28,84 | 5,39 | 11,69 | 4,126 | 0,536 | 0,94 | 0,467 |
| Moi, кг | 125,103 | 21,206 | 1,842 |

Таблица 5.5.

|  | Загрязняющее вещество |
| --- | --- |
| Вид | CO | CH | NO2 |
| выброса | Период года |
|  | Т | Х | П | Т | Х | П | Т | Х | П |
| mпр ik, г/мин | 16,85 | 37,58 | 37,07 | 2,31 | 6,37 | 5,73 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| mxx ik, г/мин | 23,4(0,72 | 3,3(0,7 | 0,2 |
| mL ik, г/км | 55,3 | 68,8 | 61,92 | 9,9 | 11,9 | 10,71 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| M(ik, г | 100,8 | 531,7 | 257,8 | 14,52 | 82,32 | 39,9 | 1,36 | 4,07 | 2,27 |
| M((ik, г | 33,44 | 37,49 | 35,42 | 5,28 | 5,88 | 5,523 | 0,56 | 0,47 | 0,47 |
| Mjik, г | 18,73 | 46,1 | 15,84 | 2,762 | 7,144 | 2,453 | 0,268 | 0,368 | 0,148 |
| Moi, кг | 80,671 | 12,359 | 0,784 |

При работе автомобильных двигателей на этилированном бензине тетраэтилсвинец разрушается, образуя токсичные соединения свинца. Эти соединения выбрасываются с отработавшими газами в виде аэрозолей.

Выброс соединений свинца одним автомобилем k-й группы при выезде с территории АТП и возврате определяется по формулам [4]:

M/c k=0,7dc(qпр k(tпр(kxx+qL k(L1+qxx k(txx 1(kxx), г;

M//c k=0,7dc(qL k(L2+qxx k(txx 2(kxx), г,

где dc - содержание свинца в одном литре бензина (АИ-93 - 0,37 г/л;  А-76 - 0,17 г/л);

qпр k, qxx k - расход бензина при прогреве и работе двигателя на холостом ходу, л/мин;

qL k - расход топлива при движении автомобиля по территории АТП, л/мин;

kxx - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива, принимаем kxx=0,79 [4].

Данные о расходе бензина автомобилями в разные периоды года приведены в табл. 2.12 [4].

Валовый выброс соединений свинца рассчитывается раздельно для каждого периода года [4]:

кг.

Полученные результаты затем суммируются:

MOc=MТс+МХс+МПс.

Результаты вычислений сведем в таблицу 6.

При хранении грузовых автомобилей и автобусов на закрытых стоянках расчет выбросов выполняется как для теплого времени года.

Выводы: очевидно, что выбросы загрязняющих веществ в холодное время года значительно превышают выбросы в теплый и переходный периоды, причем при хранении автомобилей в закрытых помещениях выбросы ЗВ резко снижаются за. Это связано с тем, что велики выбросы при прогреве двигателей. Наибольший валовый массовый выброс загрязняющего вещества CO.

Таблица 6.

|  | ГАЗ-3102 ”Волга”(5 шт) | ПАЗ-672 (4 шт) | ЛиАЗ-677 (1 шт) | ЗИЛ-431410 (10 шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | Период года |
|  | Т | П | Х | Т | П | Х | Т | П | Х | Т | П | Х |
| qпр k, л/мин | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,054 | 0,06 | 0,069 | 0,063 | 0,07 | 0,078 | 0,063 | 0,07 | 0,078 |
| qL k, л/км | 0,131 | 0,140 | 0,164 | 0,222 | 0,250 | 0,278 | 0,39 | 0,439 | 0,489 | 0,29 | 0,327 | 0,364 |
| qxx k, л/мин | 0,023 | 0,054 | 0,063 | 0,063 |
| М/ck, г | 0,034 | 0,046 | 0,086 | 0,033 | 0,048 | 0,093 | 0,043 | 0,061 | 0,111 | 0,04 | 0,057 | 0,107 |
| М/ck, г | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,023 | 0,016 | 0,018 | 0,019 |
| Мjc, кг | 0,034 | 0,017 | 0,042 | 0,026 | 0,013 | 0,035 | 0,009 | 0,004 | 0,011 | 0,078 | 0,041 | 0,102 |
| Моc, кг | 0,092 | 0,074 | 0,024 | 0,221 |

Литература.

1. Орлов Г.Г. и др. Инженерные решения по охране труда в строительстве. - М.: Стройиздат, 1985.

2. Князевский Б.А. и др. Охрана труда в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

3. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1983.

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АТП. НИИАТ / Донченко В.В. и др.

5. Лесман Е.А. Освещение административных зданий и помещений. - Л.: Энергоатомиздат, 1985.

6. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - М.: Транспорт, 1985.