Задание на расчет

Схема:

Параметры электрической цепи:

| J | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | G | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | В | В | В | В | В | 1/Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 14 | 100 | 40 | 120 | 60 | 180 | 140 | 0,2 | 9 | 18 | 16 | 10 | 19 | 16 | 40 | 20 | 6 |

Содержание задания:

1. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа в символьном виде.

2. Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов.

3. Рассчитать токи в ветвях методом узловых напряжений.

4. Проверить баланс мощности.

5. Используя метод эквивалентного источника напряжения, найти ток в ветви с сопротивлением R1.

6. Рассчитать потенциалы в точках соединения элементов внешнего контура, включая ветви, соединенные с землей.

Построить потенциальную диаграмму.