БЖД

###### Задача №9.

Эффективность естественной вентиляции помещения находится в прямой зависимости от правильного расчета и расположения дефлектора.

Рассчитайте производительность и диаметр патрубка дефлектора (L, м3/ч; Д, м) для осуществления естественного воздухообмена в цехе, технология производства в котором связана с образованием большого количества избыточной теплоты ((, Вт/ч), температура выходящего из помещения воздуха t2 0C, поступающего – t10C, скорость ветра Uв, м/с.

Весовая теплоемкость воздуха при постоянном давлении С1 кДж/кг0С; удельная масса стандартного воздуха =1,19 кг/м3; к.п.д. дефлектора принять =0,40.

| Номер варианта | , Вт/ч | t10C | t20C | Uв, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | 1270 | 18 | 26 | 3,8 |

Задача №18.

Помещение длиной L, м, и шириной В, м предполагается осветить светильниками, в которых установлено по три люминесцентных лампы типа Т. Разряд зрительной работы К; расчетная высота подвеса светильника Нс, м; коэффициенты отражения потолка - п, %, стен ст, %, рабочей поверхности рп, %, коэффициент неравномерности освещения =1,1; коэффициент запаса К3. Рассчитайте методом коэффициента использования светового потока необходимое количество светильников.

| Номер варианта | L,м | В, м | Т | К | Нс, м | п,% | ст, % | рп, % | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 54 | 16 | ЛБ-40 | IV г | 4,2 | 70 | 50 | 30 | 1,5 |

Экономика

Задача № 5.

Как должен измениться объем реализации Q при снижении цен, если Ц - 300 руб. Ц - 150 руб., и базовый объем реализации - 250 шт.

Задача № 15.

Определите суточную мощность, если отработано 300 дней, а годовая производственная программа равна 9000 руб.

Задача № 25

Объём помещения 20 тыс.м3.  Норма расхода условного топлива на отопление 1000 м3  - 1,1 кг. При изменении температуры на 10 С. Отопительный сезон 200дн., температура воздуха внутри помещения + 18 0 С, наружного - 100 С. Калорийность топлива 6300 ккал.

Определить потребность в топливе для отопления помещения.

Задача № 35.

Годовой    фонд    заработной    платы:        рабочих   -   60    тыс. Руководителей и специалистов - 10 тыс. руб. Служащих — 6 тыс. руб. Распределить указанный фонд по статьям затрат.

Задача № 45.

Определить потребность в оборотных средствах, если себестоимость реализованной продукции Срп - 40 тыс. руб., фактическое количество оборотов Оф - 10 об. Коэффициент закрепленных оборотных средств Ко- 0,1.

Задача № 5,2.

Определить ритм поступления вагонеток из формовочного цеха в сушильный на макаронной фабрике, если производительность формовочного цеха 28 т. готовых макарон в сутки, а емкость сушильной вагонетки 240 кг. готовых макарон.