КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

Задача 1.

Определить поверхность фильтрования фильтр-пресса, если требуется отфильтровать G кг культуральной жидкости за  часа. При фильтровании той же культуральной жидкости на лабораторном фильтре константы фильтрования составили м2/м3;  м2/г. Плотность культуральной жидкости  кг/м3.

Изобразить схему фильтр-пресса (рис.1).

Исходные данные для расчета выбрать по последней цифре шифра из табл.1.

Таблица 1.

| Цифры шифра | 2 |
| --- | --- |
| Кол-во культ. жидкости G, кг | 600 |
| Размеры плит и рам фильтра, м | 0,5х0,5 |
| Толщина плит и рам, δ, м | 0,04 |

# Методические указания к решению задачи 1.

# Перед решением задачи изучить теоретический материал [1,2,3].

Площадь поверхности фильтрования определяется по уравнению:

.

# Количество фильтрата в м3

.

# Поверхность фильтрования в м2

Размер плит и рам принять 500х500 мм.

Число плит    ,       где- площадь одной плиты.

Рабочая длина фильтра ,  в м.

,    где - толщина плиты рамы.

Размеры плит и рам принять согласно заданию (табл. 1).

# Задача 2.

Определить мощность, потребляемую мешалкой для перемешивания культуральной жидкости в ферментаторе диаметром , если число оборотов  мешалки n. Мешалка шестилопастная :. Плотность культуральной жидкости  кг/м3

Изобразить схему ферментатора (рис.2).

Исходные данные для расчета выбрать по последней цифре шифра из табл.2

Таблица 2.

| Цифры шифра | 2 |
| --- | --- |
| Диаметр ферментатора, , м | 0,85 |
| Число оборотов мешалки, n, об/мин | 120 |

# Методические указания к решению задачи 2.

# Перед решением задачи изучить теоретический материал [1,2,3].

Расчет мощности, потребляемой мешалкой, производим по критериальному уравнению

# , где , ,

соответственно модифицированные критерии Эйлера и Рейнольдса,

n’- частота вращения мешалки,с-1;

dм –диаметр мешалки, м;

μж- вязкость культуральной жидкости,Па.с;

N- потребляемая мощность, Вт.

Частоту вращения мешалки принимаем согласно заданию.

Вязкость культуральной жидкости (суспензии) принимаем

Диаметр мешалки .

Рассчитываем модифицированный критерий Рейнольдса и по графику 8.6 по кривой 5 (1, стр.110-111) или по графику (2, стр.188) находим число Эйлера, а затем потребляемую мешалкой мощность в Вт:

.

Потребляемая мешалкой мощность в пусковой момент превышает требуемую в 3-4 раза

# , Вт

Установочная мощность при КПД передачи 0,9 и при запасе мощности 20% будет равна

, Вт